«Утверждаю»

директор школы

«___»___________20__г.

____________________

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРАМИ, ПРИНТЕРАМИ, КСЕРОКСАМИ И ДРУГИМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ

I. Общие требования безопасности

  - К работе с компьютерами, принтерами, ксероксами и другими электрическими приборами допускаются лица, обученные данной специальности, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж по охране труда, инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте и инструктаж в объеме 1-й группы по электробезопасности.

  - При работе с дисплеями не допускается расположение рабочих мест в помещениях без естественного освещения.

  - Рабочие места с дисплеями от стены с оконными проемами должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м, от других стен - не менее 1 м. Расстояние от задней и боковых стен дисплея до другого работника должно быть не менее 1,5 м.

  - Размеры рабочей поверхности столешницы должны быть не менее  1600 х 900 мм. Под столешницей рабочего стола должно быть свободное пространство для ног с размерами по высоте не менее 600 мм, по ширине - 500 мм, по глубине - 650 мм. Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног шириной 350 мм и длиной 400 мм.

  - Для защиты от прямых солнечных лучей должны предусматриваться солнцезащитные устройства (пленка с металлизированным покрытием, регулируемые жалюзи с вертикальными панелями и др,)

  - Для исключения бликов отражения на экранах от светильников общего освещения необходимо применить специальные фильтры для экранов, защитные козырьки или располагать источники света параллельно направлению взгляда на экран.

  - Пол помещения должен быть покрыт материалами, не выделяющими вредных веществ, поглощающими шум, не накапливающими статического электричества.

  - Допускаемые уровни напряженности электростатических полей

на рабочих местах не должны превышать 20 кв/м (ГОСТ 120,145-84).

Мощность экспозиционной дозы низкоэнергетического рентгеновского излучения на расстоянии 5 см от экрана, задней и боковых стенок дисплея не должна превышать 100 мкр/ч (0,03 мкр/с).

Мощность ультрафиолетового излучения не должна превышать 10 Вт/мч-2 Вт/мч на расстоянии 5 и 30 см от экрана дисплея (ГОСТ 27954-88).

  - Клавиатура дисплея не должна быть жестко связана с монитором.  Площадь помещения из расчета на одного человека следует предусматривать не менее 6,0 кв.м.

  - На рабочих местах необходимо обеспечивать микроклиматические  параметры, уровни освещенности, шума и состояния воздушной среды согласно санитарным номам.

  - Освещение должно быть смешанным ( естественным и искусственным).

  - Осветительные установки должны обеспечивать равномерную освещенность с помощью преимущественно отраженного или рассеянного светораспределения. Они не должны создавать слепящих бликов на клавиатуре и других частях пульта, а также на экране дисплея в направлении глаз оператора.

  - Для исключения отражения на экране бликов от светильников необходимо применять специальные фильтры для экранов, антибликерные сетки, козырьки или располагать источники света параллельно направлению взгляда на экран ВДТ с обеих сторон.

  - Для предотвращения образования и защиты от статического электричества необходимо использовать нейтрализаторы и увлажнители, а полы должны иметь антистатическое покрытие. Защита от статического электричества должна проводиться в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами допускаемой напряженности электрического поля.

  - О случаях травмирования и обнаружения неисправности оборудования работники должны немедленно сообщить руководителю. Работать на неисправном оборудовании  запрещается. Не разрешается допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к данной работе.

  - Работники обязаны выполнять правила безопасности, при обнаружении возможной опасности предупредить окружающих и немедленно сообщить руководителю; содержать в чистоте рабочее место и не загромождать его посторонними предметами.

  - Лица, виновные в нарушении требований, изложенных в данной инструкции, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

II.Требования безопасности перед началом работы

2.1.    Осмотреть и убедиться в исправности оборудования, заземления электропроводки. В случае обнаружения неисправностей к работе не приступать.

2.2.    Сообщить об этом руководителю и только после устранения неполадок и его разрешения приступить к работе.

2.3.    Проверить освещение рабочего места, при необходимости принять меры к его нормализации.

III. Требования безопасности во время работы

3.1.    Не включать оборудование в неисправную розетку, во время работы следить, не греется ли электровилка, не нарушена ли целостность электрошнура.

  - Не приступать к работе с влажными руками.

  - Не оставлять включенное оборудование без присмотра.

  - Не класть предметы на оборудование и дисплей.

  - Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение регламентированных перерывов. Основным перерывом является перерыв на обед. В режиме труда должны быть дополнительные регламентированные перерывы по 10 минут каждый; два перерыва при 8- часовом рабочем дне.

  - Непрерывная продолжительность работы с дисплеем не должна превышать 4- х часов .

  - Количество обрабатываемых символов ( или знаков) не должно превышать 30000 за 4 часа работы.

  - При работе на ксероксе во избежание поражения электротоком при устранении блокировки бумаги и мелком ремонте отключайте аппарат от сети. Не устанавливайте детали с других копировальных машин. Отключайте аппарат от сети при длительном простое. Не допускайте воздействия огня на тонер-картридж.

IV. Требования безопасности  в аварийных случаях

  - .    При возникновении возгорания немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за исключением осветительной сети, сообщить о пожаре всем работающим и приступить к тушению очага загорания имеющимися средствами пожаротушения.

  - .    Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение ( ощущение тока), заземляющий провод оборван- отключить оборудование немедленно, доложить руководителю о неисправности электрооборудования и без его указания к работе не приступать.

  - .    При прекращении подачи электроэнергии отключить  оборудование.

  - .    При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора. ВНИМАНИЕ : при освобождении пострадавшего от действия электротока следите за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под напряжением.

V. Требования безопасности по окончании работ

  - Отключить оборудование от электросети.

  - Привести в порядок рабочее место.

  - Закрыть оборудование чехлами.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе __________________

Учитель информатики и ВТ  ___________________________